Пречупване на светлината. Дисперсия. 
Рефрактометър на Аббе.

І. Определяне на зависимостта на показателя на пречупване от концентрацията на глицеринов разтвор.

1. Завърта се тубусът на рефрактометъра и с помощта на застопоряващия винт се отварят призмите.

2. Капват се 1–2 капки от разтвора върху повърхността на матовата призма.

3. Призмите се затварят и тубусът се връща в работно положение.

4. Гледа се в десния окуляр:

4.1.С помощта на десния винт се премахва оцветяването на зрителното поле до получаване на рязка черно-бяла граница.

4.2. С помощта на левия винт се довежда границата до пресечката на кръста.

5. Гледа се в левия окуляр и по лявата скала се отчита показателят на пречупване n с точност до четвъртия знак. (Дясната скала показва концентрацията само на захарен разтвор!)

6. Измерват се показателите на пречупване n за всички разтвори и резултатите се нанасят в таблица.

| № | C, % | n |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 (H2O) | 1,333 |
| 2. | 3 | 1,336 |
| 3. | 5 | 1,340 |
| 4. | 10 | 1,344 |
| 5. | 15 | 1,351 |
| 6. | 20 | 1,357 |
| 7. | x | 1,348 |

7. Чертае се графика на зависимостта n=f(C), т. е. на показателя на пречупване n от концентрацията на разтвора C.

8. От графиката се определя концентрацията на неизвестен разтвор Cx, на който е измерен показателят на пречупване nx.

Cx=

ІІ. Схема на опитната постановка.

Принципно устройство на

рефрактометъра на Аббе.

А – спомагателна призма с матови повърхности

B –работна призма с полирани стени

S – зрителна тръба

L – скала за отчитане на показателя на пречупване

R1, R2 – призми на Амичи

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Основен закон при пречупване на светлината е законът на Снелиус:

,

където n е абсолютният показател на пречупване;

α – ъгълът на падане;

β – ъгълът на пречупване;

c – скоростта на светлината във вакуум;

v – скоростта на светлината в дадена среда.

Нека на гранична повърхност в точка О падат лъчи под всевъзможни ъгли от 0о до 90о. Тъй като винаги n>1, т. е. sinα>sinβ, следва, че при α(90о, β=β0<90о (β0 се нарича граничен ъгъл на пречупване, т. е. ъглите на пречупване са в интервала от 0o до β0).

Ако се осветява гранична повърхност в една точка под всевъзможни ъгли на падане и след втората среда се постави екран, той ще се осветява само до известна граница. Тъй като при α(90о имаме , става ясно, че ако се определи β0 по границата на осветяване на екрана, може лесно да се намери n – показателят на пречупване на втората среда. На този принцип е конструиран рефрактометърът на Аббе за определяне на показателя на пречупване на течности и твърди тела.

Показателят на пречупване n зависи от дължината на вълната λ на светлината – дисперсия. Вследствие на това при преминаване на сноп бяла (полихроматична) светлина през гранична повърхност настъпва разлагане на бялата светлина на основните Ł компоненти, т. е. β0 ще е различен за различните цветове. В резултат на това границата ще е оцветена. Това затруднява измерването, но оцветяването на границата може да се компенсира чрез въртене на две призми (призми на Амичи) до получаване на рязко очертана граница между тъмното и светлото поле.

Призми на Амичи

Като мярка за дисперсията на веществото се използва величината

,

където nF е показателят на пречупване на синята линия от спектъра на водорода с (=486,1nm;

nC – този за червената линия с (=656,3nm.

ВЪПРОСИ

- Коя величина характеризира пречупването на светлината и как се дефинира?

- Основен закон при пречупване на светлината.

- Какво означава “граничен ъгъл на пречупване”?

- Кое явление съпътства пречупването на бялата светлина? На какво се дължи?

- Какво представлява дисперсията на светлината?

- Какво мерим с рефрактометър?

# Text boxes

β

α

c

v