Опитна проверка на уравнението на Бернули
с разходомер на Вентури.

І. Опитна проверка на уравнението на Бернули чрез сравняване на дебитите.

1. Пуска се вода от водопровода през тръбата на Вентури.

2. Записва се установената постоянна разлика m между нивата на живака в манометъра М, където (H е точността на скалата на манометъра.

H=3cm

(H=1mm

H=

3. С мензура се измерва обемът изтичаща вода m3, ΔV е точността на мензурата.

V=500cm3

ΔV=5 cm3

V=

4. Със секундомер се измерва времето s, за което изтича този обем, Δt е точността на секундомера.

t=9,89s

Δt=0,01s

t=

5. Преписва се дадената стойност за диаметъра m.

d2=(4,9±0,1).10-3m

6. Изчислява се експерименталният дебит  на течността през сечението на тръбата S2 с диаметър d2.

.

7. Определя се относителната грешка на опитно получения дебит по формулата:

.

8. Определя се абсолютната грешка на опитно получения дебит по формулата:

9. Записва се крайният резултат.

10. Пресмята се теоретичният дебит W на течността през сечението на тръбата S2 с диаметър d2.

,

W=

където g e земното ускорение;

ρ1 – плътността на живака;

13,6.103kg/m3

ρ – плътността на водата при t=4(C, температурата на водата във водопровода. 1000 kg/m3

11. Определя се относителната грешка на теоретично пресметнатия дебит по формулата:

.

12. Определя се абсолютната грешка на теоретично пресметнатия дебит по формулата:

13. Записва се крайният резултат.

14. Сравняват се дебитите  и W като се вземат предвид грешките им.

15. Извод.

III. Схема на опитната постановка.

M – U-виден манометър

H – разлика между нивата на живака в манометъра М

S1, S2 – лицата на две напречни сечения

v1, v2 – съответните скорости на течността

# ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Движение на течността, при което съседните слоеве не се смесват, се нарича ламинарно, а ако се смесват – турбулентно.

Движение на течността, при което скоростта Ł във всяка точка от пространството остава постоянна във времето, се нарича стационарно.

Ламинарното движение може да бъде, както стационарно, така и нестационарно, а турбулентното е винаги нестационарно.

Стационарното движение на идеална (несвиваема и невискозна) течност се описва с уравнението на Бернули:

или	,

т. е. сумата от статичното p, хидростатичното ρgh и динамичното  налягане е постоянна величина;

ρ е плътността на течността;

g – земното ускорение;

h – височината, на която се намира тръбата спрямо ниво, прието за нулево;

v – скоростта на течността.

За хоризонтална тръба h1=h2 и уравнението на Бернули се записва във вида:

.

За стационарно движение на несвиваема течност е в сила и законът за непрекъснатост на струята:

,

където S1 и S2 са лицата на две напречни сечения, а

v1 и v2 – съответните скорости на течността,

който изразява това, че обемите на течността, която протича през две произволни напречни сечения на тръбата, са равни.

Дебитът (разходът) на течността W (количеството течност, протекло за единица време) през сечението на тръбата S2 с диаметър d2 е:

,

като разликата в налягането на водата в широката и тясната част на тръбата ,

където ρ1 е плътността на живака;

ρ – плътността на водата;

g – земното ускорение;

H – разлика между нивата на живака в манометъра,

а  и може да се пренебрегне.

ВЪПРОСИ

- Коя течност е идеална?

- Кое движение на течност е стационарно, кое е ламинарно и кое - турбулентно?

- Кои закони описват стационарното движение на идеална течност?

- Кои са причините за отклонение от уравнението на Бернули?

- Дефинирайте величината дебит (разход).

- Напишете уравнението на Бернули. Кога е приложимо то?