Температурен коефициент на електрическо 
съпротивление на метал.

І. Температурна зависимост на електрическо съпротивление на метал.

1. За измерване се използва медна жица, потопена в епруветка с трансформаторно масло (или глицерин). Епруветката е потопена във вода и се загрява на котлон. Измерва се с фабричен Уитстонов мост съпротивлението на жицата R при различни температури от стайна през 5оС до получаване на 10 стойности.

2. Резултатите се нанасят в таблица.

| № | t, oC | R, Ω |
| --- | --- | --- |
| 1. | 19 | 899 |
| 2. | 25 | 910 |
| 3. | 30 | 936 |
| 4. | 35 | 960 |
| 5. | 40 | 978 |
| 6. | 35 | 995 |
| 7. | 50 | 1011 |
| 8. | 55 | 1029 |
| 9. | 60 | 1047 |
| 10. | 65 | 1062 |

ІІ. Определяне на температурния коефициент на електрическо съпротивление на метал.

1. Построява се графиката на зависимостта R=f(t).

2. Температурната зависимост на съпротивлението на метал е линейна функция и може да се представи във вида:

,

където R0 е съпротивлението на метал при t=0oC;

α – температурният коефициент на електрическо съпротивление. Той е числено равен на изменението на единица съпротивление при промяна на температурата с един градус.

3. От температурната зависимост на съпротивлението, следва че α може да се определи по формулата:

.

Тъй като не охлаждаме метала до t=0oC, не знаем колко е R0. Тогава α може да се определи като изключим R0 чрез написване на температурната зависимост на съпротивлението за две температури:

.

Получаваме система от две уравнения с две неизвестни – α и R0. Решаването на системата дава следния израз за α:

# ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Уитстоновият мост е предназначен за измерване на съпротивления. Неизвестното съпротивление Rx и известните съпротивления R0, R1, R2 са свързани като страни на четириъгълник. В диагонала AC е свързан източник на постоянен ток, а в диагонала BD – галванометър като индикатор за протичане на ток в този клон на веригата.

За да се измери неизвестното съпротивление е необходимо мостът да се приведе в равновесно състояние, т. е. през галванометъра да не протича ток.

От закона на Ом за потенциалните разлики между върховите точки на моста следва

.

Като се има предвид, че при равновесие на моста потенциалите в точките B и D са равни, следва

.

От почленното разделяне на двете равенства за неизвестното съпротивление се получава:

.

Съгласно квантовата теория на електропроводимостта, електричното съпротивление на металите се дължи не на ударите на свободните електрони с атомите на решетката, а на разсейването им от дефектите и топлинните трептения (фононите) на решетката. Ето защо с повишаване на чистотата на металите съпротивлението им близо до абсолютната нула се стреми към нула без това да бъде свръхпроводимост.

ВЪПРОСИ

- Коя физична величина се измерва с Уитстонов мост и коя – с галванометър?

- При какво условие Уитстоновият мост е в равновесие?

- Каква е зависимостта на съпротивлението на метал от температурата?

- Как се променя съпротивлението на метал при охлаждане?

- Какъв е физическият смисъл на температурния коефициент на електричното съпротивление?

- Обяснете защо съпротивлението на метал расте с нарастване на температурата.

# Text boxes

0

ti

tj

Ri

Rj

Rt, Ω

t, oC

I2

I2

I1

I1

R1

R2

R0

Rx

G

A

B

C

D