Опитно изучаване на явленията, съпровождащи 
еластичните деформации.

І. Определяне на модула на Юнг на стоманена жица с помощта на чувствителна либела.

1. Опъва се жицата с една от тежестите. С микрометричния винт се наглася металната пластинка в хоризонтално положение, като мехурчето се довежда до средата на либелата.

2. Слага се една от тежестите. Масата £ m се записва в таблицата. В резултат на удължаването на жицата мехурчето се измества в единия (по-високия) край на либелата. Завърта се микрометричният винт до възстановяване на хоризонталното положение на пластинката (мехурчето отново да бъде в средата на либелата), като внимателно се преброяват деленията n, на които се завърта скалата.

| № | m, kg | G=mg, N | δL=an, m | , | Δk, | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,502 |  | 73.10-5 |  |  |  |
| 2. | 0,503 |  | 69.10-5 |  |  |  |
| 3. | 0,598 |  | 83.10-5 |  |  |  |
| 4. | 0,601 |  | 85.10-5 |  |  |  |
| 5. | 0,601 |  | 83.10-5 |  |  |  |
| 6. | 0,598 |  | 82.10-5 |  |  |  |
| 7. | 0,503 |  | 68.10-5 |  |  |  |
| 8. | 0,502 |  | 69.10-5 |  |  |  |

3. Удължението, което е получила жицата при натоварването £ с тежест с тегло G=mg, е δL=an, където a е константата на микрометричния винт (записана е на табела на стената).

4. Така последователно една върху друга се слагат четирите тежести и се измерват получените удължения.

5. Започват да се свалят тежестите (в таблицата се записва масата на свалената тежест) и се измерва свиването на жицата (микрометричният винт се върти в обратна посока).

6. Определя се величината .

7. От получените осем стойности за k се намира средната аритметична стойност  и се пресмята средната квадратична грешка .

, n=8

8. Записва се крайният резултат.

9. Модулът на Юнг се пресмята по формулата:

,

където L е първоначалната дължина на жицата, а ΔL е грешката при измерването на L (преписват се от табелата);

(2,000±0,001)m

S – площта на напречното сечение () на жицата;

d – диаметърът на жицата, а Δd – грешката при измерването на d (също се преписват от табелата).

(3,0±0,1).10-4m

10. Определя се относителната грешка на модула на Юнг по формулата:

,

11. Определя се абсолютната грешка на модула на Юнг по формулата:

12. Записва се крайният резултат.

ІІ. Схема на опитната постановка.

A – стоманена жица

B – метален държател

G – тежести

L – метална пластинка с

либела

M – микрометричен винт

S – кръгова скала

# ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Изменението на разстоянието между частиците на твърдото тяло под действието на външни сили, свързано с изменение на формата и размерите му, се нарича деформация. Силата, която възниква между две частици при изменение на разстоянието между тях с x, е:

(закон на Хук),

т. е. тя е пропорционална на преместването x, а знакът “–“ показва, че е насочена към равновесното положение.

Деформациите на твърдите тела могат да бъдат:

1. Еластични деформации – изчезват след прекратяване на действието на силата.

2. Нееластични деформации – не изчезват след прекратяване на действието на силите и водят до необратими изменения в кристалната решетка (остатъчни деформации).

3. Абсолютни деформации Δx – изменението на някакъв размер на тялото x.

4. Относителни деформации  – отношението на абсолютната деформация Δx към първоначалната стойност на величината x.

Най-простият тип деформация е линейното удължаване или свиване. В този случай законът на Хук за еластичните деформации се записва във вида:

,

където  е нормалното механично напрежение (силата F, която действа перпендикулярно на сечението на тялото с площ S);

– относителната деформация (отношението на удължението δL към първоначалната дължина L на тялото);

E – модулът на Юнг (модул на линейна еластичност).

Като се има предвид, че деформиращата сила е теглото G=mg на тежестите с маса m (g – земното ускорение), които се окачват на жицата, за модула на Юнг се получава:

.

Модулът на Юнг е числено равен на нормалното механично напрежение, при което тялото би увеличило (намалило) дължината си два пъти, ако при това деформацията остава еластична.

ВЪПРОСИ

- Какво наричаме деформация?

- Какви видове деформации на твърдите тела познавате?

- Какво свойство на телата характеризира модулът на Юнг?

- Какъв е физическият смисъл на модула на линейна еластичност и в какви единици се измерва?

- Дайте определение за абсолютна и относителна деформация.

- Изкажете закона на Хук.