Определяне средната дължина на свободния 
пробег и ефективния диаметър 
на молекулите на въздуха.

І. Измерване на динамичния вискозитет на въздуха.

1. Отваря се кранчето и се изчаква, докато се установи стационарно изтичане на водата (разликата в двете колена на манометъра да остава постоянна).

2. Със секундомер (хронометър на GSM) се отчита времето t, за което от аспиратора изтича вода с обем V, измерен с мензура. Обемът на преминалия през капилярката въздух е равен на обема на изтеклата от аспиратора вода.

3. Едновременно с това се измерва разликата h=h1-h2 във височините на водните стълбове в двете колена на манометъра.

4. Правят се 10 измервания и резултатите се нанасят в таблица.

| № | h, mm | V, cm3 | t, s | η, Pa.s | Δη, Pa.s | Δη2, (Pa.s)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 61 | 200 | 60,4 |  |  |  |
| 2. | 86 | 200 | 45,0 |  |  |  |
| 3. | 100 | 200 | 38,2 |  |  |  |
| 4. | 97 | 200 | 39,0 |  |  |  |
| 5. | 104 | 200 | 38,0 |  |  |  |
| 6. | 111 | 200 | 37,4 |  |  |  |
| 7. | 113 | 200 | 34,4 |  |  |  |
| 8. | 93 | 200 | 34,0 |  |  |  |
| 9. | 33 | 200 | 107,8 |  |  |  |
| 10. | 88 | 200 | 45,0 |  |  |  |

5. Преписват се дадените стойности за радиуса r и дължината L на капилярката.

(3,7±0,1).10-4m

(79±1).10-3m

6. Пресмята се динамичният вискозитет на въздуха от закона на Хаген-Поазьой:

,

където Δp=ρgh е разликата между наляганията в двата края на капилярката (1mmH2O=9,8Pa). Обемът от cm3 се превръща в m3 (1cm3=1.[10-2m]3=1.10-6m3). Като се вземе предвид това, законът на Хаген-Поазьой може да се запише във вида:

, като V е в cm3, а h – в mm.

7. От получените 10 стойности за η се намира средната аритметична стойност  и се пресмята средната квадратична грешка .

, n=10

8. Записва се крайният резултат.

ІІ. Определяне на средната дължина на свободния пробег на молекулите на въздуха.

1. Измерва се стайната температура с термометър t=(t(Δt)oC, където Δt е точността на термометъра.

t=20,4°C

Δt=0,2°C

t=

2. Измерва се атмосферното налягане с барометър р=(р(Δр)torr, като 1torr=1mmHg, а Δp е точността на барометъра.

p=718,0torr

Δp=0,5torr

p=

3. Пресмята се средният свободен пробег  на молекулите на въздуха по формулата:

р – атмосферното налягане в Pa (1mmHg=133,3Pa)

p=

R – газовата константа

R=8,314J.mol-1.K-1

Т е абсолютната температура (Т=[t+273]K)

T=

М – моларната маса на въздуха

M=28,96.10-3kg/mol

4. Определя се относителната грешка при определяне средния свободен пробег  на молекулите на въздуха по формулата:

5. Определя се абсолютната грешка при определяне средния свободен пробег  на молекулите на въздуха по формулата:

6. Записва се крайният резултат.

ІІІ. Определяне на ефективния диаметър на молекулите на въздуха.

1. Ефективният диаметър  на молекулите на въздуха се пресмята по формулата:

k е константата на Болцман;

k=1,38.10-23J/K

T – абсолютната температура в K;

р – атмосферното налягане в Pa;

– средният свободен пробег на молекулите на въздуха в m.

2. Определя се относителната грешка при определяне на ефективния диаметър  на молекулите на въздуха по формулата:

3. Определя се абсолютната грешка при определяне на ефективния диаметър  на молекулите на въздуха по формулата:

4. Записва се крайният резултат.

ІV. Схема на опитната постановка.

1 – аспиратор

2 – капилярка

3 – дрексел

4 – U-виден манометър

5 – мензура

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Под идеален газ се разбира газ, молекулите на който имат пренебрежимо малък собствен обем и не взаимодействат помежду си от разстояние. В реалните газове се вземат предвид силите на междумолекулно привличане и отблъскване.

При топлинното движение на молекулите на газа те взаимодействат помежду си, ако се доближат достатъчно близо една до друга, в резултат на което те изменят посоката и скоростта на своето движение. Такова взаимодействие на молекулите се нарича удар. Минималното разстояние, на което се приближават центровете на две молекули в резултат на тяхното взаимодействие, се нарича ефективен диаметър d. Ефективният диаметър на молекулите зависи от температурата, при която се намират – по-висока температура – по-малък ефективен диаметър.

Между два последователни удара молекулите се движат праволинейно и равномерно, изминавайки определено разстояние, наречено дължина на свободния пробег λ. Като се има предвид напълно хаотичният характер на движението на молекулите, съвсем естествено е тези разстояния да бъдат различни. Затова се въвежда величината средна дължина на свободния пробег  – средно аритметично от голям брой отделни свободни пробези, изминати от една и съща молекула или от различни молекули. Вследствие на статистическия характер на движението на молекулите на газа поведението им се описва и със средната стойност на ефективния диаметър.

Вътрешното триене (вискозитет) на газовете съгласно представите на молекулно-кинетичната теория е свързано с възникването на сили на триене между слоевете на газа, които се преместват успоредно един на друг (ламинарно движение) с различни по големина скорости, т. е. с взаимно проникване на молекулите от един слой в друг и с пренасяне на импулс. Коефициентът на вътрешно триене (динамичен вискозитет) на един газ може да се определи като се използва законът на Хаген-Поазьой:

,

където r е радиусът на капилярката;

Δp=ρgh – разликата между налягането в двата края на капилярката;

t – времето;

L – дължината на капилярката (тръбичка с много малък радиус);

V – обемът на преминалия през капилярката газ за време t.

Молекулно-кинетичната теория за явленията на пренасяне доказва, че динамичният вискозитет η е свързан със средния свободен пробег  чрез следната зависимост:

,

където ρ е плътността на газа (масата му в единица обем) при дадена температура, която се намира от уравнението за състоянието на идеален газ с маса m (закон на Клапейрон-Менделеев):

;		;

p – налягане;

V – обем;

M – моларна маса;

R – универсална газова константа;

T – температура

– средната аритметична скорост на молекулите на газа, която се получава от максуеловото разпределение на молекулите по скорости:

.

Ефективният диаметър  на молекулите може да се определи като се използва връзката между  и :

,

където n е броят на молекулите в единица обем при дадените налягане p и температура T. Съгласно кинетичната теория на газовете p=nkT, където k е константата на Болцман.

ВЪПРОСИ

- Кой газ е идеален?

- Какво e ефективен диаметър на молекулите?

- Дефинирайте дължина на свободния пробег на молекулите на газ.

- Защо говорим за среден свободен пробег и среден ефективен диаметър на молекулите на газ?

- Кои величини определят състоянието на идеален газ?

- Уравнение за състоянието на идеален газ.

- Как се дефинира величината плътност?

- По какъв начин можем да определим динамичният вискозитет на въздуха?

- Какво се измерва с барометър и какво – с манометър?

# Text boxes

d